Merkblatt Wettkampfprogramme der 
Schweizer Gruppenmeisterschaft 300m (SGM-300)

Ausgabe 2020 - Seite 1	Reg.-Nr. 3.50.06 d

Die unterschiedlichen Produkte, Systeme und Jahrgänge mit diversen Softwarelösungen bei den elektronischen Trefferanzeigen erfordern, respektive ermöglichen verschiedene Einstellungen der Wettkampfprogramme.

Um allen Teilnehmenden einen fairen Wettkampf und gleiche Bedingungen bieten zu können ist es zwingend erforderlich auf jedem Einzelstandblatt eindeutig kontrollieren zu können, welches Wettkampfprogramm zu welcher Zeit absolviert wurde. Die nachfolgend aufgeführten Einstellungen ermöglichen dies auch bei älteren Systemen, insbesondere unter Verwendung der vorhandenen Stichpalette gemäss Vorschriften VBS. Bei allen Systemen (ausser SIUS 8800 und Polytronic TG 2000) sind die Schiesszeiten (Datum und Zeit) für den Drucker auf „on“ zu stellen. Fehlende Zeitangaben des Systems auf dem Standblatt können zur Disqualifi-kation des Schützen oder der ganzen Gruppe führen.

# Wettkampfprogramm Feld A

Scheibe A10, 20 Schuss Einzel, 
das Wettkampfprogramm darf nicht unterbrochen werden.

| SIUS 8800 | Schlüsselstellung B2 - Stich 21 = Probe unbeschränkt Programm Stich 22 = 20 Schuss schiessen, 2 x Total drücken |
| --- | --- |
| SIUS 9002 / 9003 | Das Programm zu 20 Schuss kann selbst programmiert werden |
| SIUS 9004 / 9005 | Das Programm zu 20 Schuss kann selbst programmiert werden Thermostandblatt erforderlich! |
| Polytronic TG 2000 | Angaben folgen |
| Polytronic TG 3000 Polytronic TG 3002 | Das Programm zu 20 Schuss kann selbst programmiert werden |
| Polytronic TG 6300 | Das Programm zu 20 Schuss kann selbst programmiert werden Thermostandblatt erforderlich! |
| Sintro | Das Programm zu 20 Schuss kann selbst programmiert werden |

# Wettkampfprogramm Feld D + E

Scheibe A10, 10 Schuss Einzel, 5 Schuss Serie ohne Zeitlimite. 
das Wettkampfprogramm darf nicht unterbrochen werden.

| SIUS 8800 | VBS Stichpalette Stich 36 danach Stich 43 |
| --- | --- |
| SIUS 9002 / 9003 | Das Programm zu 10/5 Schuss kann selbst programmiert werden |
| SIUS 9004 / 9005 | Das Programm zu 10/5 Schuss kann selbst programmiert werden Thermostandblatt erforderlich! |
| Polytronic TG 2000 | VBS Stichpalette Stich 36 danach Stich 43 |
| Polytronic TG 3000 Polytronic TG 3002 | Das Programm zu 10/5 Schuss kann selbst programmiert werden |
| Polytronic TG 6300 | Das Programm zu 10/5 Schuss kann selbst programmiert werden Thermostandblatt erforderlich! |
| Sintro | Das Programm zu 10/5 Schuss kann selbst programmiert werden |